## Slide 1
WYKŁAD 7
Programowanie aplikacji mobilnych
współpracujących z IoT
Przedmiot: Programowanie Aplikacji Mobilnych
Kierunek: Informatyka
Internet of Things — Technologie i architektura
Protokoły komunikacji
Android & iOS + IoT
Cloud Platforms
© Katedra Informatyki I Automatyki — Programowanie Aplikacji Mobilnych || v.1.21
Bezpieczeństwo
Case Studies

## Slide 2
Plan wykładu
Slajdy 1–4
Wprowadzenie do IoT i rola aplikacji mobilnych
Slajdy 5–8
Protokoły komunikacji (MQTT, CoAP, REST, WebSocket)
Slajdy 9–12
Łączność bezprzewodowa (BLE, Wi-Fi, Zigbee)
Slajdy 13–17
Programowanie Android & iOS dla IoT
Slajdy 18–21
Platformy chmurowe i przetwarzanie danych
Slajdy 22–25
Bezpieczeństwo i zarządzanie urządzeniami
Slajdy 26–28
Testowanie i optymalizacja
Slajdy 29–30
Case Studies i podsumowanie

## Slide 3
Definicja i ekosystem Internetu Rzeczy (IoT)
"Sieć urządzeń fizycznych wyposażonych w czujniki, oprogramowanie i łączność umożliwiającą wymianę danych bez udziału człowieka"
75 mld
Urządzeń IoT
do 2030 r.
4.6 TB/dzień
Danych
generowanych
11 tys. USD
Wydatki na IoT
na firmę/rok
18.5%
CAGR rynku
IoT 2024–2030
Warstwy ekosystemu IoT
Urządzenia
Czujniki, aktuatory, mikrokontrolery
→
Łączność
Protokoły, sieci bezprzewodowe
→
Platforma
Cloud, analityka, storage
→
Aplikacje
Mobilne, webowe, dashboardy

## Slide 4
Rola Aplikacji Mobilnych w Systemach IoT
Interfejs użytkownika
Wizualizacja danych z czujników, sterowanie urządzeniami w czasie rzeczywistym, powiadomienia push.
Brama komunikacyjna
Telefon jako lokalny hub IoT — agregacja danych z urządzeń BLE/Zigbee przed wysłaniem do chmury.
Przetwarzanie lokalne
Edge computing na urządzeniu mobilnym — preprocessing danych przed transmisją, redukcja latencji.
Zarządzanie urządzeniami
Provisioning, konfiguracja OTA, monitoring stanu urządzeń, zarządzanie aktualizacjami firmware.
Analityka i raporty
Dashboardy, trendy historyczne, alerty progowe, eksport danych do systemów BI.
Bezpieczeństwo
Autentykacja użytkownika, autoryzacja dostępu do urządzeń, szyfrowanie komunikacji end-to-end.

## Slide 5
Architektura Systemu IoT z aplikacją mobilną
Urządzenia IoT
Czujniki, aktuatory,
mikrokontrolery
Brama (Gateway)
Lokalna brama
lub router
Cloud Platform
AWS IoT, Azure,
Google Cloud
MQTT Broker
Eclipse Mosquitto
HiveMQ, AWS IoT
Aplikacja Mobilna
Android / iOS
Flutter, React Native
Kotlin, Swift
Protokół: MQTT / CoAP / HTTP
Przepływ danych:
1
Czujnik zbiera dane
›
2
Dane przesyłane przez MQTT/CoAP
›
3
Broker przekazuje wiadomości
›
4
Cloud przetwarza i przechowuje
›
5
Aplikacja mobilna prezentuje dane

## Slide 6
Protokoły komunikacji w IoT
Wybór protokołu determinuje wydajność, niezawodność i skalowalność całego systemu IoT
Protokół | Transport | Model | QoS | Zastosowanie IoT
MQTT | TCP | Pub/Sub | 0, 1, 2 | Telemetria, smart home, przemysł
CoAP | UDP | Request/Response | 0, 1 | Urządzenia z ograniczonymi zasobami
HTTP/REST | TCP | Request/Response | brak | API, integracje, webowe dashboardy
WebSocket | TCP | Full-duplex | brak | Real-time UI, streaming danych
AMQP | TCP | Pub/Sub + Queuing | 0, 1, 2 | Systemy korporacyjne, kolejki
DDS | UDP/TCP | Pub/Sub P2P | 0–5 | Robotyka, systemy krytyczne
★ Rekomendowany dla nowych projektów IoT: MQTT (lekki, asynchroniczny, obsługa słabego łącza)

## Slide 7
MQTT: Message Queuing Telemetry Transport
Kluczowe koncepcje MQTT
Broker
Centralny serwer pośredniczący (Mosquitto, HiveMQ, AWS IoT Core). Zarządza topicami i subskrypcjami.
Publisher
Urządzenie IoT publikujące dane na dany temat (topic). Np. sensor/temperatura/salon.
Subscriber
Klient (app mobilna) subskrybujący topic. Odbiera wiadomości w trybie push.
QoS Levels
0 – at most once (fire & forget)
1 – at least once (potwierdzenie)
2 – exactly once (pełna gwarancja)
Przykład: Android (Kotlin + MQTT)
val client = MqttAndroidClient(
context, "tcp://broker.hivemq.com:1883",
MqttClient.generateClientId()
)
val opts = MqttConnectOptions()
opts.isCleanSession = true
client.connect(opts, null, object : IMqttActionListener {
override fun onSuccess(token: IMqttToken?) {
client.subscribe("sensor/#", 1)
}
})
client.setCallback(object : MqttCallback {
override fun messageArrived(
topic: String, msg: MqttMessage) {
val payload = msg.toString()
// aktualizuj UI
}
})
Hierarchia tematów (Topic Tree)
home/ ─ korytarz/ ─ temp
└─ ruch
└─ salon/ ─ temp
└─ wilgotnosc
└─ kuchnia/ ─ temp

## Slide 8
CoAP: Constrained Application Protocol
RFC 7252 — zaprojektowany specjalnie dla urządzeń embedded z ograniczonymi zasobami (RAM, CPU, energia)
MQTT vs CoAP
Cecha
MQTT
CoAP
Transport
TCP (niezawodny)
UDP (lekki, zawodny)
Model
Pub/Sub
Request/Response (REST-like)
Rozmiar nagłówka
2 bajty
4 bajty
Multicast
Nie
Tak (UDP multicast)
Observe
Subskrypcja na topic
CoAP Observe option (RFC 7641)
Energia
Wyższe zużycie
Niższe (UDP, uśpienie)
Kiedy używać CoAP?
Urządzenia z baterią → mała pamięć RAM (< 10 KB) → sieci z dużą utratą pakietów → wymagana multicast discovery
Urządzenia z baterią · RAM < 10 KB · Sieci z dużą utratą pakietów · Wymagana multicast discovery

## Slide 9
REST API dla IoT: HTTP i RESTful Services
Projektowanie REST API dla systemów IoT wymaga szczególnej uwagi na skalowalność i efektywność danych
Typowe endpointy REST API dla IoT
GET /api/v1/devices
GET /api/v1/devices/{id}
POST /api/v1/devices/{id}/command
GET /api/v1/sensors/data
?from=2024-01-01&to=2024-12-31
&deviceId=dev001
&metric=temperature
GET /api/v1/devices/{id}/telemetry
?limit=100&offset=0
POST /api/v1/alerts/rules
PUT /api/v1/devices/{id}/config
DEL /api/v1/devices/{id}
Dobre praktyki REST dla IoT
Paginacja
limit/offset lub cursor-based. Niezbędne przy dużych zbiorach danych telemetrycznych
Kompresja
GZIP/Brotli — zmniejszenie danych do 80%, kluczowe dla urządzeń mobilnych
Wersjonowanie
URI versioning (/v1/, /v2/) — kompatybilność wsteczna podczas aktualizacji
Rate Limiting
Throttling żądań (np. 1000 req/min) — ochrona serwera przed przeciążeniem
HATEOAS
Linki nawigacji w odpowiedzi — samoopisowe API zmniejszające coupling
REST vs MQTT: HTTP jest lepszy dla operacji CRUD i integracji z systemami zewnętrznymi,
natomiast MQTT przewyższa HTTP przy ciągłej telemetrii i urządzeniach z ograniczonymi zasobami.

## Slide 10
WebSocket: komunikacja dwukierunkowa w czasie rzeczywistym
WebSocket (RFC 6455) umożliwia pełnodupleksową komunikację przez pojedyncze połączenie TCP, idealne dla real-time dashboardów IoT.
Nawiązanie połączenia WebSocket
1. HTTP Upgrade Request
GET /ws HTTP/1.1
Upgrade: websocket
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Key: dGhlIHNhbXBsZQ==
2. Server 101 Switching
HTTP/1.1 101 Switching Protocols
Upgrade: websocket
Sec-WebSocket-Accept: s3pPL...
3. Full-duplex channel
Obie strony mogą wysyłać
ramki WebSocket w dowolnej
chwili bez nowych żądań HTTP
Implementacja w Kotlin (OkHttp)
val client = OkHttpClient.Builder()
.readTimeout(0, TimeUnit.MILLISECONDS)
.build()
val request = Request.Builder()
.url("wss://iot-hub.example.com/ws")
.build()
val ws = client.newWebSocket(request,
object : WebSocketListener() {
override fun onMessage(
ws: WebSocket, text: String) {
val data = Json.decodeFromString
<SensorData>(text)
_uiState.value = UiState.Data(data)
}
override fun onFailure(
ws: WebSocket, t: Throwable,
response: Response?) {
// reconnect logic
}
})
// Wysyłanie komendy
ws.send("""{"cmd":"setTemp","val":22}""")

## Slide 11
Bluetooth Low Energy (BLE): łączność krótkiego zasięgu
BLE (Bluetooth 4.0+) jest dominującym protokołem dla IoT krótkiego zasięgu: wearables, czujniki medyczne, smart home.
Model GATT (Generic Attribute Profile)
Profile
Zestaw usług dla danego zastosowania (HR Profile, Battery Service, Custom IoT Profile)
Service
Zestaw powiązanych charakterystyk — identyfikowany przez UUID (np. 0x180D = Heart Rate Service)
Characteristic
Pojedyncza wartość danych — odczyt (Read), zapis (Write), powiadomienia (Notify, Indicate)
Descriptor
Metadane charakterystyki — CCCD (włączenie notyfikacji), User Description, Format
Skanowanie i połączenie (Android)
// Skanowanie BLE
val scanner = bluetoothAdapter.bluetoothLeScanner
val settings = ScanSettings.Builder()
.setScanMode(SCAN_MODE_LOW_LATENCY).build()
scanner.startScan(null, settings, callback)
// Połączenie z urządzeniem
device.connectGatt(context, false, object
: BluetoothGattCallback() {
override fun onServicesDiscovered(
gatt: BluetoothGatt, status: Int) {
val svc = gatt.getService(SENSOR_UUID)
val char = svc.getCharacteristic(TEMP_UUID)
gatt.setCharacteristicNotification(char,true)
}
override fun onCharacteristicChanged(
gatt: BluetoothGatt,
char: BluetoothGattCharacteristic) {
val temp = char.getIntValue(FORMAT_SINT16,0)
updateTemperatureUI(temp / 100.0f)
}
})
BLE vs Classic Bluetooth: BLE zużywa ~10× mniej energii, zasięg do 100 m (BLE 5.0), przepustowość do 2 Mbps.

## Slide 12
Technologie łączności bezprzewodowej w IoT
Wi-Fi 802.11
Zasięg: 50–100 m
Pasmo: do 9.6 Gbps (Wi-Fi 6)
Energia: Wysokie
Kamery IP, bramy sieciowe, routery IoT, urządzenia strumieniujące wideo
Zigbee (802.15.4)
Zasięg: 10–100 m (mesh)
Pasmo: 250 kbps
Energia: Bardzo niskie
Smart home (żarówki, zamki, czujniki), siatki mesh, Philips Hue, Amazon Echo Plus
Z-Wave
Zasięg: 30 m (max 4 hopy)
Pasmo: 100 kbps
Energia: Niskie
Smart home — mniejsze zakłócenia od Wi-Fi, dedykowany ekosystem (do 232 urządzeń)
Thread (OpenThread)
Zasięg: Mesh — wiele hopów
Pasmo: 250 kbps
Energia: Bardzo niskie
Matter (Apple/Google/Amazon) — nowy standard smart home, urządzenia IPv6-native
LoRaWAN
Zasięg: do 15 km
Pasmo: 0.3–50 kbps
Energia: Ekstremalnie niskie
Monitoring infrastruktury, rolnictwo precision, smart city, urządzenia bateryjne na lata
NB-IoT / LTE-M
Zasięg: Sieć komórkowa
Pasmo: 200 kbps / 1 Mbps
Energia: Niskie–średnie
Liczniki mediów, tracking pojazdów, monitoring obszarów bez Wi-Fi

## Slide 13
Android Development dla IoT: architektura MVVM
Rekomendowana architektura aplikacji Android IoT oparta na Jetpack i Clean Architecture
UI Layer (View)
Compose / XML Layouts
ViewModel (StateFlow)
Navigation Component
DataBinding
Domain Layer
UseCases / Interactors
Domain Models
Repository Interfaces
Business Logic
Data Layer
Repository Impl.
Remote (Retrofit/MQTT)
Local (Room Database)
WorkManager (background)
IoT Integration
BLE Manager
MQTT Client Service
Sensor Data Parser
OTA Update Manager
Kluczowe biblioteki Jetpack dla IoT
Hilt
DI
Coroutines
Async
Room
Lokalna DB
WorkManager
Background
DataStore
Preferences
CameraX
AR/Vision

## Slide 14
iOS Development dla IoT, Swift i Apple Frameworks
Frameworki Apple dla IoT
HomeKit
Oficjalne API Apple dla smart home — bezpieczna komunikacja z urządzeniami certyfikowanymi przez Apple (MFi)
CoreBluetooth
BLE scanning, pairing, GATT services discovery — pełna kontrola połączeń BLE na poziomie systemu
Network.framework
TLS, TCP/UDP sockets, WebSocket — zastępuje BSD sockets nowoczesnym Swift API
Combine / async-await
Reaktywne strumienie danych z urządzeń IoT, asynchroniczne operacje sieciowe (URLSession async)
Core Data + CloudKit
Lokalne przechowywanie danych telemetrycznych + synchronizacja z iCloud
Przykład CoreBluetooth (Swift)
class IoTManager: NSObject, CBCentralManagerDelegate,
CBPeripheralDelegate {
var centralManager: CBCentralManager!
var peripheral: CBPeripheral?
let sensorServiceUUID = CBUUID(string: "180D")
let tempCharUUID = CBUUID(string: "2A1C")
func centralManagerDidUpdateState(
_ central: CBCentralManager) {
if central.state == .poweredOn {
central.scanForPeripherals(
withServices: [sensorServiceUUID])
}
}
func peripheral(_ peripheral: CBPeripheral,
didUpdateValueFor char: CBCharacteristic,
error: Error?) {
if let data = char.value {
let temp = data.withUnsafeBytes {
$0.load(as: Int16.self)
}
DispatchQueue.main.async {
self.temperature = Double(temp) / 100.0
}
}
}
}

## Slide 15
Programowanie Cross-Platform dla IoT: Flutter i React Native
Jedna baza kodu dla Android i iOS — kluczowe zalety przy ograniczonych zasobach zespołowych
Flutter (Dart)
Silnik Skia/Impeller — własne renderowanie
Hot reload — szybkie iteracje
flutter_blue_plus (BLE)
mqtt_client package
Doskonała wydajność UI
Rosnące wsparcie IoT ecosystem
React Native (JS/TS)
Bridge → JSI → Native Modules
Ogromny ekosystem npm
react-native-ble-plx
Łatwiejsze dla web developerów
Hermes engine (szybki JS)
Expo — szybki start projektu
Kotlin Multiplatform
Współdzielona logika biznesowa
Native UI (Compose/SwiftUI)
Ktor klient HTTP/WebSocket
100% dostęp do natywnych API
Najlepszy wybór dla krytycznych zastosowań
Wsparcie JetBrains + Google
Wskazówka: Dla projektu z intensywnym BLE i wymaganą wysoką wydajnością → Flutter lub KMP. Dla szybkich prototypów i dużych zespołów webowych → React Native.

## Slide 16
Przetwarzanie Danych z Czujników w aplikacji mobilnej
Pipeline przetwarzania danych IoT:
1. Odbiór
BLE Callback / MQTT onMessage / WebSocket onMessage
›
2. Parsowanie
Deserializacja JSON/Protocol Buffers/CBOR → obiekt domenowy
›
3. Walidacja
Zakres wartości, timestamp, integralność danych, outlier detection
4. Filtrowanie
Kalmański, moving average, Savitzky-Golay — redukcja szumu
›
5. Agregacja
Min/Max/Avg w oknie czasowym, downsampling przed wizualizacją
›
6. Wizualizacja
Wykres real-time (MPAndroidChart, Charts dla iOS), dashboard
Kluczowe formaty serializacji: JSON (czytelny, duże rozmiary) · Protocol Buffers (kompaktowy, schematowany) · CBOR (binarny JSON, standardowy dla CoAP) · MessagePack (wydajny)

## Slide 17
Edge Computing w aplikacjach mobilnych IoT
Przetwarzanie danych bliżej źródła. Na urządzeniu mobilnym lub lokalnej bramie, zamiast w chmurze
Zalety edge computing dla IoT
Niskie opóźnienie
Przetwarzanie lokalne → latencja < 10 ms vs. 50-200 ms dla chmury — krytyczne dla sterowania w czasie rzeczywistym
Praca offline
Aplikacja działa bez połączenia z internetem — lokalna baza danych buforuje dane, synchronizacja przy przywróceniu łącza
Prywatność danych
Wrażliwe dane (np. medyczne) nie opuszczają lokalnej sieci — zgodność z RODO
Oszczędność pasma
Przesyłanie tylko zagregowanych wyników lub anomalii zamiast surowych danych — redukcja kosztów transmisji
ML na urządzeniu (TensorFlow Lite)
// Anomaly detection na urządzeniu
val model = TFLiteModel.newInstance(
context, "anomaly_detector.tflite")
fun detectAnomaly(sensorData: FloatArray)
: Boolean {
val input = TensorBuffer.createFixedSize(
intArrayOf(1, sensorData.size),
DataType.FLOAT32)
input.loadArray(sensorData)
val outputs = model.process(input)
val score = outputs.outputFeature0AsFloatArray
return score[0] > ANOMALY_THRESHOLD
}
// Zwalniaj zasoby
model.close()
Detekcja anomalii
Modele klasyfikacji
Przetwarzanie obrazu
Object detection (YOLO)
NLP na urządzeniu
Rozpoznawanie komend

## Slide 18
Platformy Chmurowe dla IoT: AWS, Azure, Google Cloud
AWS IoT Core
IoT Core — MQTT/HTTP broker
Greengrass — edge computing
IoT Analytics — przetwarzanie
IoT Device Defender — security
AWS Lambda — serverless
SDK: aws-iot-device-sdk-android
Azure IoT Hub
IoT Hub — centralny broker
IoT Edge — local processing
Digital Twins — wirtualne modele
Azure Stream Analytics
Time Series Insights
SDK: azure-iot-sdk-java (Android)
Google Cloud IoT
Cloud IoT Core (→ deprecated)
Pub/Sub — messaging
BigQuery — analityka
Vertex AI — ML pipeline
Firebase Realtime Database
SDK: google-cloud-iot-core + Firebase
Kluczowe kryteria wyboru platformy IoT
Liczba urządzeń i skalowalność
Koszt (per-message vs. flat fee)
Geolokalizacja danych (RODO)
Obsługiwane protokoły
SLA i dostępność

## Slide 19
REST + WebSocket Hybrid
REST API dla operacji CRUD i historycznych danych. WebSocket lub SSE (Server-Sent Events) dla live updates. Łatwe cachowanie przez CDN.
✓ Cacheable, skalowalny
✗ Wyższe opóźnienia niż MQTT
Integracja aplikacji z chmurą: wzorce i architektura
Direct MQTT Connection
Aplikacja mobilna łączy się bezpośrednio z brokerem MQTT (AWS IoT Core, HiveMQ Cloud). Prosta implementacja, ale wymaga zarządzania połączeniem w tle i obsługi reconnect.
✓ Niskie opóźnienia, real-time
✗ Bateria, zarządzanie połączeniem
Firebase Realtime / Firestore
Firebase jako pośrednik — Cloud Functions reagują na dane IoT w MQTT i zapisują do Firestore. Aplikacja używa Firebase SDK z lokalnym cache offline.
✓ Offline first, prosty SDK
✗ Vendor lock-in Google
Wybór wzorca zależy od wymagań:
latencja krytyczna → MQTT Direct | łatwy start → Firebase | skalowalność enterprise → REST+WS

## Slide 20
Zagrożenia i ochrona aplikacji mobilnych IoT
"Security by Design" — bezpieczeństwo wbudowane od początku projektu, nie dodane na końcu
⚠ Zagrożenia
✓ Środki ochrony
Man-in-the-Middle
Przechwycenie niezaszyfrowanej komunikacji MQTT/HTTP między app, a brokerem
TLS 1.3 + MQTT over TLS
Szyfrowanie E2E, weryfikacja certyfikatu serwera (certificate pinning)
Device Spoofing
Fałszywe urządzenie podszywające się pod legalny sensor w sieci IoT
Mutual TLS (mTLS)
Certyfikaty X.509 dla każdego urządzenia, obustronnieuwe uwierzytelnienie
Replay Attack
Ponowne wysłanie przechwyconych pakietów sterowania urządzeniem
Timestamp + Nonce
Każda wiadomość zawiera timestamp i jednorazowy nonce, blokuje replay
Insecure Storage
Tokeny i certyfikaty w logach, SharedPreferences bez szyfrowania
Android Keystore / iOS Secure Enclave
Przechowywanie kluczy w hardware — niedostępne dla innych aplikacji
OTA Poisoning
Podmiana firmware podczas aktualizacji Over-the-Air
Podpis cyfrowy firmware
Weryfikacja podpisu ECDSA przed instalacją aktualizacji

## Slide 21
Autentykacja i autoryzacja w systemach IoT
Metody uwierzytelniania:
Username/Password + TLS
Podstawowa metoda — niewystarczająca dla produkcji. Hasła muszą być silne i przechowywane jako hash (bcrypt).
API Key / Token
Statyczny klucz przypisany do urządzenia. Prosty, ale bez expiry i trudny do rotacji w dużych flotach.
JWT (JSON Web Tokens)
Tokeny z expiry, podpisane kluczem (RS256/ES256). Aplikacja mobilna przechowuje refresh token, wymienia na access token.
OAuth 2.0 / OIDC
Delegacja uprawnień — użytkownik autoryzuje apkę do dostępu do swoich urządzeń bez podawania hasła.
mTLS + X.509 Certs
Certyfikaty per urządzenie — gold standard dla produkcji IoT. AWS IoT Core, Azure IoT Hub.
JWT Flow w aplikacji mobilnej:
1
Login (email/pwd) → Auth Server
2
Serwer zwraca access_token (1h) + refresh_token (30d)
3
App dołącza Bearer token do każdego żądania HTTP / MQTT username
4
Po wygaśnięciu: refresh_token → nowy access_token
5
Refresh token rotacja — zmniejsza ryzyko kradzieży
Role-Based Access Control (RBAC)
Admin
Pełny dostęp + zarządzanie flotą
Operator
Sterowanie i monitoring
Viewer
Tylko odczyt danych

## Slide 22
Persystencja danych i synchronizacja offline-first
Aplikacje IoT muszą działać przy słabym lub braku połączenia — strategia offline-first jest kluczowa
Lokalne bazy danych:
Room (Android)
SQLite wrapper z walidacją schema w compile-time, obsługa Flows dla reaktywnych zapytań, migracje
Core Data (iOS)
Managed Object Context, persistent stores, NSFetchedResultsController do reaktywnych list
SQLite.swift / GRDB
Cross-platform (KMP), typesafety, FTS (full-text search) dla historii danych IoT
Realm Database
Mobilna baza obiektowa — szybka, reaktywna, z synchronizacją Atlas Sync (MongoDB)
Strategia synchronizacji:
// Offline queue pattern (Kotlin)
class IoTDataRepository(
private val localDb: SensorDao,
private val remoteApi: IoTApiService,
private val networkMonitor: NetworkMonitor
) {
fun saveMeasurement(data: SensorData) {
localDb.insert(data.copy(synced = false))
if (networkMonitor.isConnected) {
syncPending()
}
}
private fun syncPending() {
val unsynced = localDb.getUnsynced()
unsynced.forEach { data ->
remoteApi.upload(data).onSuccess {
localDb.markSynced(data.id)
}
}
}
}
Wzorce konfliktu synchronizacji
Last-Write-Wins
Prosta, może tracić dane
CRDT
Bez konfliktów, złożona
Server-Authoritative
Serwer rozstrzyga

## Slide 23
Przetwarzanie w tle i powiadomienia push w IoT
Android: Background Processing
Foreground Service
MQTT connection utrzymywana przez Foreground Service — widoczna notyfikacja wymagana przez OS. Najlepsza opcja dla ciągłego IoT.
WorkManager
Zadania periodyczne (synchronizacja, raportowanie). Gwarancja wykonania nawet po restarcie. Obsługuje Doze Mode.
AlarmManager
Dokładne timingi (np. próbkowanie co 1 min). Wymaga pozwolenia SCHEDULE_EXACT_ALARM (Android 12+).
JobScheduler
Elastyczne warunki (sieć, ładowanie). Wbudowany w system — nie wymaga Wake Locks.
IOS: Background Modes
Background Fetch
System wywołuje apkę co jakiś czas (≥15 min) — ograniczone, system decyduje o częstotliwości
Push to Sync (Silent Push)
Serwer wysyła APNs silent notification → apka budzi się i synchronizuje (30s limit)
Background URLSession
Pobieranie/wysyłanie dużych danych w tle — transfer kontynuowany po zawieszeniu apki
CoreBluetooth CBManager
Stan.restoration — odtworzenie połączeń BLE po restarcie apki, stała łączność z urządzeniami
Push Notifications dla IoT — FCM (Android) / APNs (iOS): alerty progowe, alarmy bezpieczeństwa, statusy urządzeń, raporty agregowane

## Slide 24
Optymalizacja zużycia energii w aplikacjach IoT
Urządzenia IoT są często zasilane bateryjnie — optymalizacja energetyczna jest wymaganiem niefunkcjonalnym pierwszej klasy
Główne konsumenci energii
BLE/Wi-Fi Radio
85%
CPU Processing
70%
Screen
60%
GPS/Location
50%
MQTT Keep-Alive
30%
Sensor Reading
15%
Techniki optymalizacji
Adaptive polling — rzadsze próbkowanie gdy dane stabilne
BLE connection interval tuning — dłuższe interwały przy nieaktywności
Batch uploads — grupowanie danych i wysyłka rzadko
Data compression przed transmisją — mniejsze pakiety

## Slide 25
Projektowanie UX/UI dla aplikacji mobilnych IoT
Dobre UI/UX dla IoT musi priorytetyzować szybkość dostępu do informacji krytycznych i intuicyjność sterowania
① Hierarchia informacji
Krytyczne alerty na pierwszym planie. Dashboard ze statusem wszystkich urządzeń na głównym ekranie. Szczegóły na 2. poziomie nawigacji.
② Status w czasie rzeczywistym
Wskaźniki online/offline dla każdego urządzenia. Timestamp ostatniego odczytu. Animowane zmiany wartości (nie tylko suche liczby).
③ Kontrolki dotykowe
Przyciski sterowania minimum 44×44dp (Android) / 44pt (iOS). Toggle switches zamiast pól tekstowych dla stanu ON/OFF.
④ Obsługa błędów
Wyraźna informacja o utracie połączenia. Pokazuj ostatnią znana wartość z timestampem. Retry mechcanism z exponential backoff.
⑤ Powiadomienia kontekstowe
Alerty z kontekstem — nie tylko 'Alarm!' ale 'Temperatura w salonie: 38°C (próg: 30°C) — 14:32'. Możliwość wyciszenia z ekranu powiadomienia.
⑥ Dark Mode i dostępność
Dark Mode ważny dla urządzeń przemysłowych (słaby kontrast w jasnych warunkach). Wsparcie TalkBack/VoiceOver, minimalny kontrast 4.5:1.

## Slide 26
Strategie i narzędzia testowania aplikacji IoT
Piramida testów IoT: testy jednostkowe dominują, integracyjne pokrywają protokoły, E2E walidują scenariusze użytkownika
E2E Tests
Espresso, UI Automator (Android)
XCUITest (iOS), Maestro
Integration Tests
MockWebServer (OkHttp), WireMock, Fake MQTT broker (Mosquitto in-memory)
Unit Tests
JUnit5 + Mockito (Android), XCTest + Quick/Nimble (iOS), Kotlin Coroutines TestScope
Specyfika testowania IoT
Symulacja urządzeń
Wirtualny sensor w Dockerze z MQTT, generowanie danych testowych
Testy połączenia
Symulacja utraty sieci, wolnego łącza (Charles Proxy, tc netem)
Testy protokołów
Walidacja poprawności wiadomości MQTT/CoAP, sprawdzanie QoS
Testy bezpieczeństwa
Penetration testing (OWASP Mobile), Zed Attack Proxy (ZAP)

## Slide 27
Zarządzanie flotą urządzeń IoT z aplikacji mobilnej
Device Management obejmuje cały lifecycle urządzenia — od provisioning po decommissioning
Provisioning
→
Rejestracja
→
Monitoring
→
Aktualizacja (OTA)
→
Diagnostyka
→
Decommission
Provisioning (QR Code / BLE)
Użytkownik skanuje QR kod na urządzeniu → aplikacja wysyła dane Wi-Fi i certyfikat X.509 przez BLE (secure channel) → urządzenie łączy się z brokerem IoT. Użycie: AWS IoT Just-in-Time-Provisioning.
Over-The-Air (OTA) Update
Aplikacja mobilna pobiera manifest aktualizacji z serwera (wersja, URL, hash SHA-256 firmware). Weryfikacja podpisu cyfrowego. Wysłanie URL przez MQTT do urządzenia. Monitorowanie postępu w czasie rzeczywistym.
Remote Diagnostics
Shadow Device / Device Twin — wirtualna kopia stanu urządzenia w chmurze. Różnica między stanem reported (rzeczywistym) a desired (oczekiwanym) uruchamia akcję naprawczą. Logi urządzeń przez MQTT diagnostics topic.
Fleet Analytics
Dashboard z agregowanymi statystykami: dostępność urządzeń (%), średnia latencja, liczba błędów, zużycie baterii floty. Alerty gdy > X% urządzeń offline. Eksport danych CSV/PDF z aplikacji.

## Slide 28
Case Study 1: Aplikacja Smart Home z IoT
Programowanie Aplikacji Mobilnych z IoT | Studia Magisterskie Informatyki
Architektura systemu
Urządzenia
Czujniki temp/wilg (Zigbee), żarówki Hue, zamek Z-Wave, kamera IP, termostat Z-Wave
Hub lokalny
Raspberry Pi 4 + Home Assistant + Mosquitto MQTT Broker. Brama do chmury przez VPN.
Chmura
AWS IoT Core jako MQTT broker w chmurze, DynamoDB (historia), Lambda (automatyzacje), SNS (alerty)
Aplikacja mobilna
Flutter — Android + iOS z jednej bazy kodu. Material You design. Offline support z Hive DB.
Funkcjonalności i wyzwania
Zaimplementowane funkcje:
Dashboard z wszystkimi urządzeniami (live status)
Automatyzacje (jeśli temp > 25°C → włącz AC)
Historia danych — wykresy 24h / 7d / 30d
Geofencing — auto zamykanie zamka po wyjeździe
Widgety ekranu głównego (Android 12+)
Napotkane wyzwania
⚠ Heterogeniczność protokołów:
Rozwiązanie: Home Assistant jako universal translator
⚠ Latencja przez VPN:
Rozwiązanie: lokalne MDNS discovery + direct LAN fallback
⚠ Zarządzanie baterią:
Rozwiązanie: adaptacyjne interwały polling + push only dla alertów

## Slide 29
Case Study 2: Przemysłowy system monitoringu maszyn (IIoT)
System monitoringu parku maszynowego fabryki - 500 maszyn, 15 000 czujników, 200 TB danych/rok
<5 ms
Latencja
alertów
99.99%
Dostępność
systemu
40%
Redukcja
awarii
18 mies.
ROI
projektu
Stos technologiczny
Czujniki → PLC → OPC-UA → MQTT Gateway → AWS IoT Core
TimescaleDB (PostgreSQL + time-series) dla danych historycznych
Apache Kafka dla event streaming (anomalie, alerty)
TensorFlow Lite — predictive maintenance modele na tablet Android
React Native tablet app — operator panel z AR overlay (kamera)
Kluczowe wnioski z projektu
Protocol translation krytyczny
OPC-UA, Modbus, PROFINET - każdy PLC mówi innym językiem. Gateway jest kluczowy.
Edge ML opłacalne
Detekcja anomalii na urządzeniu zmniejsza transmisję do chmury o 95%. Koszt: model 2 MB.
Security compliance
ISO 27001 + IEC 62443; regulatorzy przemysłowi wymagają formalnego audytu bezpieczeństwa.
Crew training kluczowy
Najlepszy system nie zadziała bez przeszkolonego personelu. 3-miesięczny plan wdrożenia.

## Slide 30
Trendy i Podsumowanie
Matter Standard
Nowy unified protocol (Apple/Google/Amazon/Samsung) — jeden ekosystem smart home
AI/ML na urządzeniu
TFLite, CoreML, LiteRT — coraz potężniejsze modele działające offline na mobile
5G + NB-IoT
Ultra-niska latencja 5G dla krytycznych zastosowań, NB-IoT dla masowych deploymentów
Digital Twins
Wirtualne repliki urządzeń fizycznych — symulacja, predykcja awarii, optymalizacja
Edge AI Chips
Apple Neural Engine, Google Edge TPU, ARM Ethos — dedykowany hardware AI na urządzeniach
WebAssembly IoT
WASM jako universal runtime — jedna logika biznesowa na mikrokontrolery, mobile i cloud
Kluczowe wnioski wykładu:
MQTT + TLS = fundament bezpiecznej komunikacji IoT dla aplikacji mobilnych
Architektura MVVM/Clean Architecture z offline-first to standard produkcyjny
Edge computing i ML on-device zmniejszają latencję i koszty transmisji
Security by Design — bezpieczeństwo od pierwszego dnia projektu, nie na końcu
Pytania, dyskusja i koniec