## Slide 1
WYKŁAD 9
Programowanie
aplikacji mobilnych XR
Przedmiot: Programowanie aplikacji mobilnych
Studia: Informatyka
XR · ARCore · ARKit · OpenXR · WebXR · Spatial Computing
Wprowadzenie do XR - AR, VR, MR
Sprzęt XR - HMD, sensory, tracking
ARCore i ARKit - platforma mobilna
OpenXR - standard API
WebXR i przyszłość
© Katedra Informatyki i Automatyki - Programowanie Aplikacji Mobilnych XR - v1.32

## Slide 2
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
Plan wykładu
Programowanie Aplikacji Mobilnych XR | Informatyka
Sl. 1
Wprowadzenie do XR, historia i klasyfikacja: AR, VR, MR, ER
Sl. 4
Sprzęt XR — HMD, sensory, tracking, eye-tracking, hand tracking
Sl. 6
ARCore (Android) — Plane detection, Anchors, Cloud Anchors, Depth API
Sl. 8
ARKit (iOS) — RealityKit, Reality Composer, LiDAR, People Occlusion
Sl. 10
OpenXR — standard API, warstwy, rozszerzenia, runtime
Sl. 12
Rendering XR — reprojection, foveated rendering, latencja, VSync
Sl. 14
Tracking i SLAM — Visual-Inertial Odometry, feature detection, ORB
Sl. 16
Wejście XR — kontrolery, hand tracking, eye gaze, voice input
Sl. 18
WebXR — przeglądarki, tryby inline/immersive, device API
Sl. 20
Zastosowania — medycyna, edukacja, przemysł, rozrywka
Sl. 22
Tworzenie aplikacji AR na Android z ARCore i Kotlin/Compose
Sl. 24
Tworzenie aplikacji AR na iOS z ARKit i SwiftUI
Sl. 26
Optymalizacja i wydajność XR — bateria, termika, frame pacing
Sl. 28
Bezpieczeństwo i prywatność w XR — dane przestrzenne, GDPR
Sl. 30
Trendy 2025 — Apple Vision Pro, Meta Quest 4, AI w XR
2/30

## Slide 3
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
Historia i klasyfikacja XR: od Sensorama do Apple Vision Pro
1962
Sensorama
Pierwsze urządzenie immersyjne. Multisensoryczne: obraz 3D, dźwięk, wibr., zapach. Morton Heilig.
1968
Sword of Damocles
Ivan Sutherland. Pierwsze HMD z śledzeniem głowy. Wireframe. CRT na głowie.
1994
CAVE
Cave Automatic Virtual Environment. Projekcja na ściany. Marka Skali CAD/MED.
2013
Google Glass
AR na żądanie dla konsumentów. IMU + mikrokamera + display pryzmatyczny. Porażka rynkowa → przemysł.
2016
Hololens 1
Microsoft. Standalone MR HMD. HPU (Holographic Proc. Unit). 4 kamery + IMU + ToF. See-through hologram.
2019
Quest 1
Meta. 6DoF standalone VR. Snapdragon 835. Inside-out tracking. $399 — masowy rynek.
2023
Vision Pro
Apple. M2+R1 chip. 23M pikselowych mikrodisplayów per oko. EyeSight. $3499 developer kit.
2025
AI-Powered XR
On-device AI 80 TOPS. Semantic scene understanding. Foundation models + spatial computing.
3/30

## Slide 4
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
Sprzęt XR: HMD, Sensory i Tracking
Tethered HMD
Podłączony do PC/konsoli. Nvidia 4090 → full RT. Valve Index, PlayStation VR2. Kabel DisplayPort/USB-C.
Standalone HMD
Własny SoC (Snapdragon XR2+). Meta Quest 3, Vision Pro M2. 6DoF inside-out tracking. Autonomia 2–4h.
Smartfon + holder
Google Cardboard / Gear VR. DOF: 3DoF (obrot). Brak tracking pozycji. Low cost. Edukacja.
AR Glasses
See-through waveguide. Ostry kąt widzenia ~50°. HoloLens 2, Magic Leap 2. B2B focus.
Kluczowe sensory i tracking
IMU (6-axis)
Akcelerometr + żyroskop. 1000Hz+ sampling. Rotacja głowy < 1ms latencja.
Camera-based tracking
SLAM + feature points. ORB-SLAM3. 60fps stereo.
ToF / Structured light
Głębokość 3D: Apple LiDAR, Azure Kinect. < 1% błąd na 3m.
Eye-tracking
PSVR2: IR LED + sensor 120Hz. Apple VP Iris. Foveated rendering.
Hand Tracking
MediaPipe Hands 21 punktów. HoloLens 2: artykuł. Quest 3 no-controller.
GPS + Compass
Outdoor AR (Niantic). Dokładność 3m. RTK: ±10cm. UWB: < 10cm.
4/30

## Slide 5
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
Degrees of Freedom (DoF) i Tracking Przestrzenny
3 DoF — Obrotowe
Pitch (pochylenie), Yaw (obrót), Roll (przechylenie)
TYLKO rotacja głowy — brak translacji
Urządzenia: Google Cardboard, Oculus Go
IMU tylko: tanie, niska latencja
Problem: teleportacja zamiast chodzenia
6 DoF — Pełne
3DoF rotacja + X/Y/Z translacja (ruch w przestrzeni)
Inside-out: kamery na HMD śledzą otoczenie
Outside-in: bazy (Base Stations) śledzą HMD
Urządzenia: Quest 3, Valve Index, HoloLens
Wymaga SLAM lub lighthouse tracking
💡 Inside-out tracking = kamera na HMD kalkuluje pozycję względem środowiska (SLAM). Outside-in = stacje bazowe emitują sygnał, HMD odbiera. Room-scale wymagany dla 6DoF.
5/30

## Slide 6
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
ARCore (Android): Fundamenty platformy AR
Kotlin
// Konfiguracja sesji ARCore
val config = Config(session).apply {
planeFindingMode = Config.PlaneFindingMode.HORIZONTAL_AND_VERTICAL
depthMode = Config.DepthMode.AUTOMATIC
lightEstimationMode = Config.LightEstimationMode.ENVIRONMENTAL_HDR
cloudAnchorMode = Config.CloudAnchorMode.ENABLED
}
// Tworzenie Anchor z HitResult
frame.hitTest(motionEvent).firstOrNull()?.let { hit ->
val anchor = hit.createAnchor()
val anchorNode = AnchorNode(engine, anchor)
val modelNode = ModelNode(
modelInstance = modelLoader.createModelInstance(glbFile),
scaleToUnits = 0.5f
)
anchorNode.addChildNode(modelNode)
arSceneView.scene.addChild(anchorNode)
}
Motion Tracking (VIO)
Visual-Inertial Odometry: kamera + IMU. 60Hz pose estimation. Feature points ORB.
Plane Detection
Horizontal i Vertical planes. Mesh triangulation. Environmental HDR lighting.
Depth API
ARCore + ToF/stereo: depth map 180°. Okkluzja cyfrowych obiektów przez realne.
Cloud Anchors
Kotwice zapisane w chmurze Google. Multiplayer AR. Persistent AR od nowa.
Geospatial API
Google Street View + ARCore = AR outdoor z decymetrową dokładnością GPS+VPS.
6/30

## Slide 7
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
ARCore: semantyka sceny, Lighting i RecordingDataset
Scene Semantics API
ARCore 1.34+: segmentacja semantyczna przez ML. Klasy: niebo, podłoga, ściana, roślina, okno, stół, krzesło. 256×192 @ 30fps. Pozwala przykleić efekty do klasy sceny.
Environmental HDR Lighting
Kamera skierowana w tył → sferyczna mapa środowiska. Spherical Harmonics (SH) 9 współczynników + directional light. PBR shading realistyczny dzięki prawdziwemu HDR otoczenia.
Recording i Playback (Dataset)
ARCoreRecorder: zapis sesji AR do MP4+metadata. Odtwarzanie w emulatorze lub innym urządzeniu. CI/CD dla AR: reprodukowalne testy automatyczne scen AR bez fizycznego urządzenia.
Raw Camera Access + Image API
AugmentedImageDatabase: baza obrazów do śledzenia (QR-like). Każdy obraz ma pose 6DoF. Raw CPU image: dostęp do YUV/JPEG dla własnego ML pipeline (object detection etc.).
AR Foundation (Unity/Unreal)
Abstrakcja nad ARCore (Android) i ARKit (iOS). Jeden kod, dwie platformy. SubSystem: XR Planes, XR Anchors, XR Environment Probes. Zalecane dla multi-platform XR.
7/30

## Slide 8
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
ARKit (iOS): RealityKit, LiDAR i People Occlusion
Programowanie Aplikacji Mobilnych XR | Informatyka
Swift
// ARKit + RealityKit (SwiftUI)
struct ARContentView: View {
var body: some View {
RealityView { content in
let anchor = AnchorEntity(.plane(.horizontal,
classification: .floor, minimumBounds: [0.2, 0.2]))
// Załaduj model 3D z USDZ
if let model = try? await Entity.load(named: "robot.usdz") {
model.scale = [0.01, 0.01, 0.01]
anchor.addChild(model)
content.add(anchor)
}
} update: { content, entity in
// Reaktywna aktualizacja stanu AR
}
.arKitSession(ARKitSession())
.onTapGesture { _ in placeObject() }
}
}
LiDAR Scene Reconstruction
iPhone 12 Pro+: mesh 3D sceny. Plane detection 10× szybciej. People Occlusion: ludzie zakrywają AR.
RealityKit 2.0
Silnik AR Apple. Physically Based Rendering, Custom Shaders (Metal). Entity-Component.
Object Scanning API
Skanowanie przedmiotów 3D. ARObjectAnchor: śledzenie znanych obiektów w scenie.
Body Tracking
ARBodyTrackingConfiguration: 91 jointów ciała. Skeleton pose. Armature AR characters.
Collaborative Session
MultipeerConnectivity + ARKit. Każde urządzenie dodaje anchory. Synchronizacja peer-to-peer.
8/30

## Slide 9
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
Reality Composer Pro, USDZ i visionOS
Reality Composer Pro
Narzędzie Xcode do tworzenia scen AR. Drag & drop obiektów USDZ. Behaviors: animacja, physics, audio, custom Swift Actions. Particle systems. Import FBX/OBJ/USDZ.
USDZ — Universal Scene Description
Apple + Pixar format 3D. Jedno-plikowe archiwum: geometria + materiały + animacje. AR Quick Look: podgląd AR z Safari/Mail/Messages bez instalacji aplikacji.
visionOS i Spatial Computing
Apple Vision Pro OS. WindowGroup, ImmersiveSpace, Volume. SwiftUI + RealityKit native. Passthrough HDR. EyeSight avatar. Hand gestures bez kontrolerów.
ShaderGraph (Metal Shaders)
Reality Composer Pro: node-based shader editor. Custom PBR materials: emission, metallic, roughness, normal maps. Dostęp do ARKit depth w shader (okkluzja custom).
ARKit 6 — Image Tracking 4K
ARImageTrackingConfiguration: śledzenie obrazów 4K. Mapy miast (ARGeoTrackingConfig). Coaching overlay guidance. Automatic environmental meshing iPhone 15 Pro.
9/30

## Slide 10
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
OpenXR: Standardowy API dla XR
Programowanie Aplikacji Mobilnych XR | Informatyka
Architektura OpenXR
Aplikacja (XR App / Game Engine)
↓ xrCreateInstance() / xrCreateSession()
OpenXR API (Loader / Runtime)
↓ Extensions: XR_KHR_vulkan_enable2, XR_EXT_eye_gaze
Vendor Runtime (Meta/Valve/PICO/Pico)
↓ HAL / Driver
Sprzęt HMD / GPU
Kluczowe rozszerzenia OpenXR
XR_KHR_vulkan_enable2
Vulkan rendering. Zero-copy swapchain. Direct timewarp.
XR_EXT_eye_gaze
Eye tracking: gaze direction + pose. Foveated rendering.
XR_FB_hand_tracking
Meta rozszerzenie: 26 jointów per ręka. Hand mesh.
XR_KHR_composition_layer
Multiple layers: quad, cylinder, cube, equirect.
XR_EXT_performance_settings
CPU/GPU level hint dla runtime. Thermal throttle prevention.
XR_MSFT_scene_understanding
Microsoft: planes, meshes, objects z depth sensor.
10/30

## Slide 11
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
OpenXR: Inicjalizacja, Session Loop i Rendering
C++
// 1. Instance creation
XrInstanceCreateInfo info{};
info.type = XR_TYPE_INSTANCE_CREATE_INFO;
info.applicationInfo.apiVersion = XR_CURRENT_API_VERSION;
strcpy(info.applicationInfo.applicationName, "MyXRApp");
xrCreateInstance(&info, &instance);
// 2. System (HMD form factor)
XrSystemGetInfo sysInfo{};
sysInfo.formFactor = XR_FORM_FACTOR_HEAD_MOUNTED_DISPLAY;
xrGetSystem(instance, &sysInfo, &systemId);
// 3. Session z Vulkan
XrGraphicsBindingVulkan2KHR vkBinding{};
vkBinding.instance = vkInstance;
vkBinding.device = vkDevice;
XrSessionCreateInfo sessionInfo{};
sessionInfo.next = &vkBinding;
xrCreateSession(instance, &sessionInfo, &session);
// 4. Reference space (STAGE = room scale)
XrReferenceSpaceCreateInfo spaceInfo{};
spaceInfo.referenceSpaceType = XR_REFERENCE_SPACE_TYPE_STAGE;
xrCreateReferenceSpace(session, &spaceInfo, &space);
// 5. Frame loop (simplified)
while (running) {
XrEventDataBuffer event{};
while (xrPollEvent(instance, &event) == XR_SUCCESS) {
handleEvent(event);
}
XrFrameWaitInfo waitInfo{};
XrFrameState frameState{};
xrWaitFrame(session, &waitInfo, &frameState);
xrBeginFrame(session, nullptr);
// Pobierz pose obu oczu
XrViewLocateInfo locateInfo{};
locateInfo.viewConfigurationType =
XR_VIEW_CONFIGURATION_TYPE_PRIMARY_STEREO;
locateInfo.displayTime = frameState.predictedDisplayTime;
locateInfo.space = space;
std::vector<XrView> views(2);
xrLocateViews(session, &locateInfo, ..., views.data());
// Render do swapchain per oko
renderEyes(views, frameState.predictedDisplayTime);
xrEndFrame(session, &frameEndInfo);
}
11/30

## Slide 12
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
Rendering XR: Reprojection, Foveated Rendering i Latencja
Programowanie Aplikacji Mobilnych XR | Informatyka
Asynchronous Timewarp (ATW)
Reprojection ostatniej klatki gdy GPU nie nadąża. Obraca obraz proporcjonalnie do ruchu głowy. Eliminuje 'judder'. Wymagane: < 20ms MTP (Motion-to-Photon) dla brak choroby lokomocyjnej.
Foveated Rendering (FR)
Eye-tracking → centralny obszar full res, peryferyjny 1/4 res. Fixed FR: stały obszar. Variable FR (VFR): dynamiczny wg gaze. Oszczędność GPU 40–50%. Quest 3 + PSVR2 hardware VFR.
Multiview Rendering
GPU renderuje oba oczy w jednym draw call. Geometry Shader lub Vertex Amplification replikuje wierzchołki dla View L/R. 1.5–1.8× szybciej vs dwa osobne draw calle.
Supersampling (MSAA / DLSS)
VR wymaga anti-aliasing — piksele są duże przez soczewki. MSAA 4× standard. DLSS/FSR: upscaling z niższej rozdzielczości + temporal accumulation = lepsza jakość / niższy koszt.
MTP Latency i Motion Sickness
Motion-to-Photon < 20ms: ruch głowy → obraz. > 20ms = choroba lokomocyjna. Breakdown: Sensor 1ms + Tracking 2ms + App CPU 3ms + GPU 8ms + Compositor 2ms + Display 4ms.
12/30

## Slide 13
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
Tracking i SLAM: Visual-Inertial Odometry w praktyce
Camera
(60fps)
ORB Feature
Detection
IMU
(1000Hz)
VIO Fusion
(EKF)
Map
Management
Pose
Output
ORB Feature Detection
Oriented FAST + Rotated BRIEF. 500-2000 punktów/klatkę. Niezmiennicze na rotację i skalę. 10× szybsze od SIFT. Używane w ORB-SLAM3, ARCore, ARKit.
Extended Kalman Filter (EKF)
Połączenie IMU (predykcja 1000Hz) + kamera (korekta 30–60Hz). State vector: [pos, vel, orient, IMU bias]. Noise covariance tuning kluczowe dla stabilności.
Loop Closure Detection
DBoW2: bag-of-words podobieństwo klatek. Rozpoznanie poprzedniej lokalizacji = korekta dryfu. Global map optimization: g2o graph-based bundle adjustment.
Plane Extraction
RANSAC na depth/pointcloud → płaskie obszary. Normal estimation: PCA na sąsiedztwie punktów. Merge: kąt <15° + odległość <5cm = ten sam plane.
13/30

## Slide 14
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
Wejście XR: Kontrolery, Hand Tracking i Eye Gaze
6DoF Kontrolery
Trigger, grip, joystick, A/B/X/Y. Haptic feedback (LRA vibration 100–3000Hz). Touch capacitive: palm presence. Tracking przez IR LED constellation lub inside-out CV. OpenXR: XrAction binding.
Hand Tracking (bez kontrolerów)
MediaPipe Hands: 21 punktów per ręka, 30fps. Meta Quest: model ML na kamerach monochromatycznych. Pinch, grab, point gestures. Latencja ~20ms. Problem: occlusion (ręce zasłaniają się).
Eye Gaze Tracking
IR diody + sensor 120Hz. Gaze ray: origin + direction w world space. Zastosowanie: foveated rendering, attention analytics, eye-based UI control (dwell click). PSVR2, Vision Pro (Iris scan).
Voice Input + NLP
On-device STT: Whisper 1B lub Google STT. Intenty głosowe: 'Hey Siri', komedy. visionOS: głos + gaze + pinch = naturalne UI. Offline intent classification dla prywatności.
Haptyka zaawansowana
ThermoReal: ciepło/zimno na dłoniach. OWO: elektryczna stymulacja mięśni (EMS) pełne ciało. bHaptics TactSuit: 40 ERM silniczków na kamizelce. Force Feedback Gloves: HaptX.
14/30

## Slide 15
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
OpenXR Input System: Action Bindings i Interaction Profiles
C++ / OpenXR
// OpenXR Action System — abstrakcja niezależna od kontrolera
// 1. Stwórz ActionSet i Actions
XrActionSetCreateInfo setInfo{};
strcpy(setInfo.actionSetName, "gameplay");
xrCreateActionSet(instance, &setInfo, &actionSet);
XrActionCreateInfo triggerInfo{};
triggerInfo.actionType = XR_ACTION_TYPE_FLOAT_INPUT;
strcpy(triggerInfo.actionName, "trigger_pull");
xrCreateAction(actionSet, &triggerInfo, &triggerAction);
XrActionCreateInfo poseInfo{};
poseInfo.actionType = XR_ACTION_TYPE_POSE_INPUT;
strcpy(poseInfo.actionName, "hand_pose");
xrCreateAction(actionSet, &poseInfo, &handPoseAction);
// 2. Binding do konkretnych profili kontrolerów (Meta Touch Pro / Valve Index / HTC Vive etc.)
XrPath triggerPath, indexPath;
xrStringToPath(instance, "/user/hand/right/input/trigger/value", &triggerPath);
xrStringToPath(instance, "/interaction_profiles/oculus/touch_controller", &indexPath);
XrActionSuggestedBinding bindings[] = {{ triggerAction, triggerPath }};
XrInteractionProfileSuggestedBinding suggested{};
suggested.interactionProfile = indexPath;
suggested.countSuggestedBindings = 1;
suggested.suggestedBindings = bindings;
xrSuggestInteractionProfileBindings(instance, &suggested);
// 3. W frame loop — odczyt stanu akcji
XrActionStateFloat trigState{};
XrActionStateGetInfo getInfo{ .action = triggerAction };
xrGetActionStateFloat(session, &getInfo, &trigState);
if (trigState.isActive && trigState.currentState > 0.5f) { fireWeapon(); }
15/30

## Slide 16
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
WebXR: Immersive Web i Przeglądarkowy AR/VR
JavaScript
// WebXR Device API — immersive-ar mode
async function startAR() {
if (!navigator.xr) return; // sprawdź wsparcie
const supported = await navigator.xr.isSessionSupported('immersive-ar');
if (!supported) { showFallback(); return; }
const session = await navigator.xr.requestSession('immersive-ar', {
requiredFeatures: ['hit-test', 'local-floor'],
optionalFeatures: ['dom-overlay', 'depth-sensing'],
domOverlay: { root: document.getElementById('overlay') }
});
const gl = canvas.getContext('webgl2', { xrCompatible: true });
await gl.makeXRCompatible();
session.updateRenderState({
baseLayer: new XRWebGLLayer(session, gl)
});
// Hit-test source dla plane detection
const hitTestSource = await session.requestHitTestSource({
space: viewerSpace // promień z centrum widoku
});
session.requestAnimationFrame(function onXRFrame(t, frame) {
const hits = frame.getHitTestResults(hitTestSource);
if (hits.length > 0) {
const pose = hits[0].getPose(refSpace);
placeReticle(pose.transform.matrix); // wskaźnik AR
}
session.requestAnimationFrame(onXRFrame);
});
}
Tryby Sesji
inline (w stronie), immersive-vr (pełny VR), immersive-ar (passthrough AR). Chrome Android: immersive-ar przez ARCore.
Three.js / Babylon.js
Three.js WebXRManager: session.requestAnimationFrame, XRReferenceSpace. A-Frame: deklaratywny HTML. Model Viewer: <model-viewer ar>.
WebXR Layers API
XRWebGLLayer (std), XRCubeLayer, XRCylinderLayer, XRQuadLayer. Warstwy renderowane przez runtime = niższa latencja niż w WebGL.
Depth Sensing API
XRDepthInformation: bufor głębokości. Dostępna w Chrome 120+ Android. Okkluzja AR bez ARCore native. Privacy: permission required.
Anchors i Hit-Testing
XRAnchor: trwałe zakotwiczenie. Hit-test: rzutowanie promienia na wykryte płaszczyzny. Persistent Anchors: IndexedDB storage.
16/30

## Slide 17
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
Zastosowania XR: Medycyna, Edukacja, Przemysł i Rozrywka
🏥 Medycyna
Chirurgia wspomagana AR (Proximie). Symulacje 3D anatomii (Complete Anatomy). Rehabilitacja VR bólu (SnowWorld). MRI AR overlay.
🎓 Edukacja
Wirtualne laboratoria (Labster). AR podręczniki (Mondly). Google Expeditions: 900+ wirtualnych wycieczek. Mixed Reality Lab.
🏭 Przemysł 4.0
Boeing: montaż kabli drut wg AR overlay — 25% szybciej. Microsoft HoloLens Dynamics 365 Guides. Remote Assist z ekspertem.
🎮 Rozrywka
Beat Saber 4M+ egz. Pokémon GO $6B revenue. Half-Life: Alyx — AAA VR. PSVR2 biblioteka tytułów Sony exclusive.
🛒 e-Commerce
IKEA Place: meble AR w domu. Amazon AR View. Sephora Virtual Artist: make-up AR. Ocado: magazyn VR szkolenia.
🏙️ Urbanistyka
Niantic Lightship ARDK: city-scale AR maps. Digital twins miast (NVIDIA Omniverse). AR Navigation (Google Maps Live View).
🛡️ Wojskowość
Microsoft IVAS (HoloLens) US Army $22B. Symulatory pilotów VR F-35. AR HUD w hełmach. Tactical battlefield overlay.
🔧 Maintenance
PTC Vuforia: AR instrukcje serwisu maszyn. Scope AR Remote: zdalne wsparcie z AR overlay. GE Aviation: AR turbine repair.
17/30

## Slide 18
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
Tworzenie Aplikacji AR na Android: ARCore + SceneView + Kotlin
Kotlin
// build.gradle.kts — zależności
implementation("io.github.sceneview:arsceneview:2.2.1")
// ARSceneView w Compose — najprostsza forma AR
@Composable
fun ARScreen() {
val engine = rememberEngine()
val modelLoader = rememberModelLoader(engine)
val nodes = rememberNodes()
ARScene(
modifier = Modifier.fillMaxSize(),
engine = engine,
modelLoader = modelLoader,
nodes = nodes,
planeRenderer = true, // rysuj wykryte płaszczyzny
onSessionUpdated = { session, frame ->
// Sprawdź trackingState
if (frame.camera.trackingState == TrackingState.TRACKING) {
handleTracking(frame)
}
},
onGestureListener = rememberOnGestureListener(
onSingleTapConfirmed = { motionEvent, node ->
if (node == null) { // trafiono w pusty teren
placeObjectOnPlane(motionEvent, session, nodes)
}
}
)
)
}
Setup i wymagania
1. AndroidManifest.xml
CAMERA permission + meta-data ar.google.arcore.minApkVersion: 190700
2. Sprawdź kompatybilność
ArCoreApk.getInstance().checkAvailability() → SUPPORTED_INSTALLED
3. Prośba o pozwolenia
ActivityResultContracts.RequestPermission dla CAMERA
4. Konfiguruj sesję
Config z planeFindingMode, depthMode, lightEstimation
5. Dodaj model GLTF/GLB
assets/models/robot.glb — Binary GLTF z PBR materiałami
6. Testuj na urządzeniu
adb install + logcat filter: ARCore
18/30

## Slide 19
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
Tworzenie Aplikacji AR na iOS: ARKit + RealityKit + SwiftUI
Swift
// ARKit 6 + RealityKit 3 + SwiftUI
import SwiftUI
import RealityKit
import ARKit
struct ContentView: View {
@State private var arView = ARView(frame: .zero)
var body: some View {
ARViewContainer(arView: $arView)
.ignoresSafeArea()
.overlay(alignment: .bottom) { ControlPanel() }
}
}
struct ARViewContainer: UIViewRepresentable {
@Binding var arView: ARView
func makeUIView(context: Context) -> ARView {
let config = ARWorldTrackingConfiguration()
config.planeDetection = [.horizontal, .vertical]
config.sceneReconstruction = .meshWithClassification
config.frameSemantics = .personSegmentationWithDepth
arView.session.run(config)
arView.debugOptions = [.showSceneUnderstanding]
// Gest – tap to place
let tap = UITapGestureRecognizer(target: context.coordinator,
action: #selector(Coordinator.handleTap))
arView.addGestureRecognizer(tap)
return arView
}
}
People occlusion
LiDAR + AI: ludzie zasłaniają obiekty AR. ARConfiguration.frameSemantics.personSegmentation.
Scene geometry (Mesh)
sceneReconstruction.meshWithClassification: mesh 3D sceny + etykiety (ściana, sufit, podłoga).
Object & image anchors
ARObjectAnchor dla zeskanowanych obiektów. ARImageAnchor dla QR-like image targets.
Spatial audio (RealityKit)
AudioFileResource + Reverb preset. 3D dźwięk pozycjonowany do Entity w scenie AR.
Reality composer Pro Flow
1. Stwórz scenę .usda → 2. Dodaj behaviors → 3. Export .usdz → 4. Załaduj w ARView.loadAsync.
19/30

## Slide 20
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
Optymalizacja i Wydajność XR: Frame Pacing, Bateria i Termika
72–120
Target FPS
<20
MTP Latencja
<8
GPU Frame
45°C
Termika max
Frame Pacing i VSync
Android GameActivity + Swappy: synchronizacja do 72/90/120Hz. Bez Swappy: tearing/judder. Frame pacing variance <2ms dla VR comfort.
LOD i Mesh Optimization
Draco compression: mesh 90% mniejszy. LOD0/1/2: zmniejsz poly gdy dalej. Billboards: 2D dla odległych obiektów. Texture atlasy: minimalizacja draw calls.
Batching i Instancing
GPU Instancing: tysiące identycznych obiektów w 1 draw call (drzewa, kamienie). Dynamic batching: małe meshe. SRP Batcher (Unity): UBO per material.
Zarządzanie baterią AR
ARCore: setFocusMode(FIXED) = wyłącz AF ciągły. Ogranicz planeFindingMode gdy planes już znalezione. Zmniejsz camera FPS z 60 do 30 gdy statyczna scena.
Thermal Throttling Prevention
Android Thermal API: PowerManager.getThermalHeadroom(). Gdy < 1.0: zredukuj FPS, wyłącz efekty. CpuHeadroom > 0.5: pełna jakość. DTPM callback.
20/30

## Slide 21
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
Bezpieczeństwo i Prywatność w XR: Dane Przestrzenne i GDPR
Dane Przestrzenne (Spatial Data)
Mapy 3D pomieszczeń = wrażliwe dane osobowe (RODO art.4). ARCore Cloud Anchors: szyfrowanie AES-256 w tranzycie. Apple Vision Pro: Room maps lokalnie na urządzeniu, niesynchronizowane z iCloud.
Eye-Tracking Privacy
Dane ruchów oczu ujawniają: stan emocjonalny, zainteresowania, choroby (Alzheimer, ALS). Meta: dane gaze przechowywane on-device. Illinois BIPA: biometria wymaga zgody. GDPR = sensitive data.
Deepfake i Prezencja Cyfrowa
Photorealistic avatars + voice cloning = tożsamość cyfrowa. EEA: Digital Identity Regulation. Watermarking C2PA dla treści AI. visionOS EyeSight: twarz nie jest w pełni cloneable w SDK.
XR Phishing i Social Engineering
Overlay AR na screen: bankowe UI fałszywe w AR. Typosquatting w Metaverse domenach. FIDO2/WebAuthn dla auth w XR. Biometric spoofing prevention: liveness detection.
Regulacje i Certyfikacja
FCC SAR dla nadawania RF w HMD. CE Red Directive. HIPAA dla medical XR (FDA SaMD). CE/MDR dla XR terapeutycznego. ISO/IEC 30160: standardy bezp. XR (draft 2024).
21/30

## Slide 22
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
Studium przypadku: Meta Quest 3 — architektura MR headset
Snapdragon
XR2 Gen2
SoC
8 GB
LPDDR5
RAM
2064×2208
per oko
Display
90/120
Hz
Refresh
Mixed Reality Passthrough
4 monochrome + 2 RGB kamery. 18ppd passthrough (pixel per degree). Depth estimation dla okkluzji. Color passthrough 1st w Quest.
Inside-Out 6DoF Tracking
Bez stacji bazowych. 6DoF głowa + 6DoF kontrolery. Hand Tracking 2.0: 26 jointów. Camera-to-IMU kalibr. na urządzeniu.
Pancake Optics
Fresnel → Pancake: 40% cieńszy headset. 3× odbicia via BS + polarizer. Ciemniejszy obraz (-30% transmisja). Eye-relief 0–7mm.
Snapdragon XR2 Gen2 specifics
4nm TSMC. CPU Kryo 780. Adreno 740. Hexagon DSP NPU ~15 TOPS. WiFi 6E (6GHz) Air Link 2.1 Gbps streaming z PC.
Meta Horizon OS (Android base)
Android 12 AOSP fork. Meta XR SDK. OpenXR 1.0 conform. Spatial Anchors API. Presence Platform: Scene Understanding, Voice SDK.
22/30

## Slide 23
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
Studium przypadku: Apple Vision Pro - Spatial Computer
M2 + R1
Chip
23M pix
per oko
Display
12 ms
R1→display
Latencja
12 szt.
+ 5 sensor.
Kamery
R1 Chip — Real-Time Processor
Dedykowany koprocesor. Przetwarza: 12 kamer + 5 sensorów → display w 12ms. Streaming 4K per oko 90fps. Niższy od reaction time człowieka (250ms).
Micro-OLED Display
Sony custom. 3391ppi. Tandem OLED stacked. 1600 nit HDR. Pancake lenses. Optical persona: renderuje awatar twarzy na EyeSight display.
EyeSight i Social Cues
Widoczna twarz użytkownika innym. LEDs za szkłem: Immersed = ciemny, Present = twarz widoczna. Spatial Personas w FaceTime: hologram rozmówcy.
visionOS Programming Model
WindowGroup (2D app), ImmersiveSpace (AR overlay), Full Immersive Space (VR). SwiftUI native. RealityView 3D. ARKit visionOS: Plane/Image/Object tracking.
Enterprise i Przyszłość
$3499 developer. DiagonalXR Enterprise: surgical guidance. Stryker HoloSuite. iPad Pro 11 jako companion. Rumorowany Vision Pro 2 @ $2000 w 2026.
23/30

## Slide 24
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
Ekosystem Narzędzi XR: Unity, Unreal, Godot i SDK
Unity XR Toolkit
XR Interaction Toolkit 3.0. AR Foundation (ARCore+ARKit). XR Plugin Management. OpenXR native. Universal RP + URP: mobile-optimized rendering. Asset Store: 1000+ XR assets.
Unreal Engine 5
Lumen GI + Nanite dla high-end VR/PC. MetaXR SDK plugin. Niagara particles. Pixel Streaming XR. C++/Blueprint. Wymagania GPU znacznie wyższe niż Unity.
Godot 4 + GDExtension
Open-source. XR Tools addon (official). OpenXR support built-in. GDNative dla ARCore. Lżejszy niż Unity/UE. Rosnące wsparcie community. WebXR out-of-box.
Snap Lens Studio
AR lenses na Snapchat 300M+ DAU. Body tracking, face effects, world lenses. JavaScript + TypeScript. Connected Lens: multiplayer AR. Distribution: Camera Kit SDK.
Meta Presence Platform
Scene Understanding, Voice SDK, Interaction SDK, Body Tracking SDK, Avatar SDK. Horizon Worlds: social VR creator tool. OpenXR konformalny. Android Studio workflow.
8th Wall / Niantic Lightship
WebAR (WebXR): dowolna przeglądarka, AR bez instalacji aplikacji. Lightship ARDK: city-scale AR maps, shared AR, VPS. Pokémon GO infrastructure. Unity plugin.
24/30

## Slide 25
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
Spatial Audio w XR: HRTF, Ambisonics i implementacja
Kotlin / ARCore Audio
// Google Resonance Audio SDK — spatial 3D audio
// build.gradle: implementation 'com.google.resonance.audio:sdk:1.0.0'
import com.google.vr.sdk.audio.GvrAudioEngine
class ARSoundManager(context: Context) {
private val audioEngine = GvrAudioEngine(context,
GvrAudioEngine.RenderingMode.BINAURAL_HIGH_QUALITY)
fun placeSound(glbAnchorPose: Pose): Int {
val soundId = audioEngine.createSoundObject("footsteps.ogg")
// Pozycja dźwięku = pozycja obiektu AR w przestrzeni
audioEngine.setSoundObjectPosition(
soundId,
glbAnchorPose.tx(), // X
glbAnchorPose.ty(), // Y
glbAnchorPose.tz() // Z w układzie sceny AR
)
audioEngine.setSoundObjectDistanceRolloffModel(
soundId,
GvrAudioEngine.MaterialName.TRANSPARENT, 0f, 10f
)
audioEngine.playSound(soundId, /* looping = */ true)
return soundId
}
fun updateListenerPose(cameraPose: Pose) {
audioEngine.setHeadPosition(
cameraPose.tx(), cameraPose.ty(), cameraPose.tz())
audioEngine.setHeadRotation(
cameraPose.qx(), cameraPose.qy(), cameraPose.qz(), cameraPose.qw())
audioEngine.update() // wywołaj co klatkę
}
}
HRTF — Head Related Transfer Function
Filtr binauralny symulujący małżowiny uszne. Spersonalizowany HRTF = najlepszy przestrzenny. Apple AirPods Pro: pomiar ucha iPhone kamerą.
Ambisonics (HOA)
Format dźwięku przestrzennego 360°. B-format 1st order: 4 kanały W/X/Y/Z. HOA 3rd order: 16 kanałów. YouTube 360 audio.
Occlusion i Reverb
Resonance Audio: Room model (shoe-box model). Ray casting audio: ściana blokuje dźwięk. Materiał (beton = odbicie, tkanina = pochłanianie).
Steam Audio (Valve)
Open-source. Convolution reverb z IR. GPU compute propagation. Unity + Unreal plugin. Geometry-aware reverb na podstawie mesh sceny.
25/30

## Slide 26
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
AI i Machine Learning w XR: Scene Understanding i Generative AI
Semantic Scene Segmentation
ARCore Scene Semantics API: 8 klas per piksel @30fps. DepthLab: depth + semantics → obiektowa okkluzja. Zastosowanie: 'umieść roślinę tylko na podłodze', 'nie zakrywaj okna'.
Object Detection 3D
YOLO3D + ARCore depth: bounding box 3D per obiektu. MediaPipe ObjectDetector na klatce z ARKit. Zastosowanie: AR etykietki na meblach, automatyczne anchory.
Generative AI w Scenie
Stable Diffusion XL → texture inpainting AR surface. Spójne oświetlenie z LEA (Lighting Estimation). 3D object generation: text→GLTF (Shap-E, Point-E, Meshy AI).
NeRF i Gaussian Splatting
Neural Radiance Fields: fotografuj pomieszczenie → 3D reprezentacja neural. 3D Gaussian Splatting 2023: 100× szybszy render vs NeRF. Polycam, KIRI Engine apps.
On-Device LLM w XR Asystencie
Llama 3.2 3B (INT4, ~800MB) na Snapdragon XR2 Gen2 (~60 tok/s). Spatial assistant: 'co to jest?' (obraz → vision LLM → odpowiedź). visionOS Siri AI integration.
26/30

## Slide 27
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
Wieloosobowe XR: Cloud Anchors, Networking i Metaverse
Kotlin
// ARCore Cloud Anchors — multiplayer AR
// Krok 1: hostuj anchor w chmurze Google
val hostFuture = session.hostCloudAnchorAsync(
localAnchor,
ttlDays = 365, // czas życia anchor
{ cloudAnchorId, cloudState ->
if (cloudState == Anchor.CloudAnchorState.SUCCESS) {
// Wyślij cloudAnchorId innym przez Firestore/RTDB
firestore.collection("shared_anchors")
.add(mapOf("anchorId" to cloudAnchorId,
"roomId" to currentRoomId))
}
}
)
// Krok 2: resolwuj anchor u innych uczestników
fun resolveSharedAnchor(cloudAnchorId: String) {
session.resolveCloudAnchorAsync(cloudAnchorId)
{ anchor, cloudState ->
if (cloudState == Anchor.CloudAnchorState.SUCCESS) {
// Anchor zresolvowany w tej samej lokalizacji fizycznej
val sharedAnchorNode = AnchorNode(engine, anchor)
// Obaj użytkownicy widzą ten sam obiekt w tym samym miejscu
arSceneView.scene.addChild(sharedAnchorNode)
}
}
}
// Krok 3: synchronizacja stanu obiektów — Photon/Mirror/Normcore
// Photon Fusion: RPCs + State Synchronization per NetworkObject
Photon Fusion 2
Dedicated servers, relay servers. Client-State Prediction + Server Reconciliation. Up to 100 graczy per session. WebGL + Android/iOS.
Normcore (Normal Studio)
Abstracted networking: automatyczny state sync per GameObject. Rooms: join/leave. Voice: Normcore Voice. Prosty API dla XR.
Geospatial Multiplayer
ARCore Geospatial API: GPS + VPS (Visual Positioning System z Street View). Outdoor city-scale shared AR. Pokémon GO backend.
Metaverse i Standardy
Open Metaverse Standard (Khronos): OpenXR + OpenUSD + glTF + OpenVDB. Interoperability: przenoś awatary między światami.
27/30

## Slide 28
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
Testowanie i CI/CD dla Aplikacji XR: ARCore Playback, XCTest
ARCore Dataset Recording
ARCoreApk.createRecordingConfig(outputPath). Nagrywaj sesje AR do pliku .mp4 + metadata. Odtwarzaj na emulatorze lub innym telefonie. Reprodukowalne testy bez fizycznego środowiska.
ARKit RecordReplayKit
ARWorldTrackingConfiguration + ARCapture. Eksportuj .arexperience. Testowanie w Xcode Simulator (ograniczone). Apple ARKit Testing: XCTest + ARSCNView mockowanie.
Unity Test Framework XR
Unity Test Runner: Edit Mode + Play Mode tests. XR Simulation (Unity 2023): wirtualne środowisko AR. XR Interaction Toolkit Test Helpers. GitHub Actions: Ubuntu + GPU worker.
Firebase Test Lab XR
Google: fizyczne urządzenia w chmurze. Espresso testy na urządzeniach z ARCore. Remote testing Quest: Sideload + monkey test. Robo test: automatyczna eksploracja UI.
XR Accessibility Testing
W3C XAUR (XR Accessibility User Requirements). Kontrast, wielkość elementów interaktywnych, alternatywy dla hand tracking. VR Motion Comfort Rating (komfort ruchu).
28/30

## Slide 29
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
Przyszłość XR 2025–2030: AI Phone XR, Neural Interface i Spatial Web
Snapdragon XR2 Gen3 (2025)
100+ TOPS NPU, WiFi 7, 5G mmWave. Standalone 8K per eye VR. AI-powered scene understanding on-device. Meta Quest 4 / PICO 5.
Neural Interface
Neuralink N1 chip: 1024 elektrody, BCI. Meta: EMG opaska rąk (sygnały mięśniowe) → gesture input. Myoelectric gloves mainstream 2027.
Light Field Display
Koniec z vergence-accommodation conflict. Focal Planes variable: 2 warstwy OLED + ML wypełnienie. Google CTRL Labs lensless display 2026.
Spatial Web (3D Internet)
Open Metaverse Foundation: WebXR + OpenUSD + glTF. Każda strona www = przestrzeń 3D. Spatial commerce: try before buy. Apple Vision Pro Safari.
AI Avatar + Holograms
Photorealistic 3D hologram rozmówcy w AR glasses. Codec Avatars (Meta): neural rendering z 170 kamer. Real-time deepfake detector w HMD.
Smart Contact Lens (2028+)
Mojo Vision: AR w soczewce kontaktowej. 14,000ppi micro-LED. Zasilanie bezprzewodowe. Sanity check: regulatory FDA Class III. Samsung patent.
29/30

## Slide 30
Podsumowanie i kluczowe wnioski wykładu
ARCore + ARKit
Natywne platformy AR: plane detection, anchors, depth, lighting. Google i Apple — dwie ścieżki, AR Foundation jako unifikacja.
OpenXR Standard
Jeden API dla wszystkich platform XR. Action system, extensions, runtime. Przyszłość przemysłu: fragmentacja kończy się.
Rendering XR
ATW, foveated rendering, multiview = kluczowe dla płynności. MTP < 20ms obowiązkowe. Frame pacing ważniejszy niż peak FPS.
AI + XR synnergia
Scene semantics, on-device LLM, Gaussian Splatting. AI przestaje być dodatkiem — staje się fundamentem spatial computing.
Kluczowe wnioski wykładu
XR = heterogeneous stack: sensor fusion + SLAM + rendering + networking + AI — każda warstwa ma znaczenie dla programisty
ARCore (Android) i ARKit (iOS) to dojrzałe, produkcyjne platformy — pierwsze kroki AR wymagają < 50 linii kodu
OpenXR unifikuje przemysł — nauka jednego API = wsparcie Quest, Valve, PSVR, HoloLens i kolejnych
On-device AI (NPU 80+ TOPS) zmienia XR: scene understanding, AI avatary i LLM-powered asystenci spatial w 2025
© Katedra Informatyki i Automatyki - Programowanie Aplikacji Mobilnych XR - v1.0
Koniec
30/30